105年度「桌上型電腦主機」市場購樣檢測計畫結果彙整表

| 項 次 | 品名 型號 | 廠牌 | 產地 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址 、電話) | 價格 (單價) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑鷹戰神 K31BF-0011A760UMPT | ASUS | 臺灣 | 華碩電腦股份有限公司 和碩聯合科技(股)公司龜山廠 桃園市龜山區山頂里山鶯路200之5號3樓 03-3196899 | 虹優科技股份有限公司(彩虹3C台北八德一店) 臺北市八德路1段78號1樓 02-2321-0603 | 16850 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○「外觀」 ○「內部電路」 | 總評:○ ○「傳導干擾」 ○「輻射干擾」 ○「輸入試驗」 ○「溫升試驗」 ○「耐電壓」 ○「電力限制型電源量測」 |
| 2 | 獵鷹讀顯PC ATC-705 | Acer | 臺灣 | 宏碁股份有限公司 新北市汐止區新台五路1段88號8樓 02-26960099 | 三井3C台北八德店 臺北市八德路1段86號 02-2341-7999 | 17900 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 1.商品本體型號：ATC-705與原驗證登錄技術文件：Aspire TC-705標示不一致 2.商品本體額定電壓規格標示：100V/240V 60/50Hz 7/3.5A與原驗證登錄技術文件：100-127/220-240Vac60/50Hz 7/3.5A標示不一致 | 總評: ● ○「外觀」 ●「內部電路」 裝置於市購商品內之顯示卡型號:GT 720(2GB)未登錄於原驗證登錄技術文件中 | 總評:○ ○「傳導干擾」 ○「輻射干擾」 ○「輸入試驗」 ○「溫升試驗」 ○「耐電壓」 ○「電力限制型電源量測」 |
| 3 | CubiN Mini-PC Cubi N-003TW | msi微星 | 中國 大陸 | 微星科技股份有限公司 新北市中和區立德街69號 0800-018-880 | 原價屋電腦有限公司八德一店 臺北市八德路1段96號1樓 02-2397-2669 | 8700 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ ○「外觀」 ○「內部電路」 | 總評:○ ○「傳導干擾」 ○「輻射干擾」 ○「輸入試驗」 ○「溫升試驗」 ○「耐電壓」 N/A(使用DC POWER) ○「電力限制型電源量測」 |
| 4 | Idea Centre 300-ISH 90DA002XTW | lenovo聯想 | 中國 大陸 | 荷蘭商聯想(股)公司臺灣分公司 臺北市內湖區堤頂大道2段89號5樓 0800-000-702 | 燦坤實業(股)公司3C八德店 臺北市八德路1段102號 02-2397-3962 | 19500 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ ○「外觀」 ○「內部電路」 | 總評:○ ○「傳導干擾」 ○「輻射干擾」 ○「輸入試驗」 ○「溫升試驗」 ○「耐電壓」 ○「電力限制型電源量測」 |
| 5 | 桌上型電腦主機 Inspiron 3250(D13S) | DELL | 中國 大陸 | 荷蘭商戴爾企業(股)公司臺灣分公司 臺北市敦化南路2段218號20樓 00801-861-011 | 順發電腦(股)公司3C臺北店 臺北市八德路1段23號B1 02-2322-1818 | 14488 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ ○「外觀」 ○「內部電路」 | 總評:○ ○「傳導干擾」 ○「輻射干擾」 ○「輸入試驗」 ○「溫升試驗」 ○「耐電壓」 ○「電力限制型電源量測」 |
| 6 | 桌上型電腦主機 400G3 MT | Hp | 新加坡 | 臺灣惠普科技股份有限公司 臺北市南港區經貿二路66號10樓 0800-010-055 | 順發電腦(股)公司3C臺北店 臺北市八德路1段23號B1 02-2322-1818 | 20499 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ ○「外觀」 ○「內部電路」 | 總評:○ ○「傳導干擾」 ○「輻射干擾」 ○「輸入試驗」 ○「溫升試驗」 ○「耐電壓」 ○「電力限制型電源量測」 |
| 7 | 桌上型電腦主機 Nightblade MI-033TW | msi微星 | 中國 大陸 | 微星科技股份有限公司 | 三井3C板橋門市 新北市板橋區重慶路66號1樓 02-2957-5409 | 26888 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 商品本體、包裝、標貼、或說明書內未標示報驗義務人之地址 | 總評: ● ○「外觀」 ●「內部電路」 裝置於市購商品內之顯示卡外觀樣式未登錄於原驗證登錄技術文件中 | 總評:○ ○「傳導干擾」 ○「輻射干擾」 ○「輸入試驗」 ○「溫升試驗」 ○「耐電壓」 ○「電力限制型電源量測」 |
| 8 | 桌上型電腦主機 LX3-SSH560-8S1ST | Lemel聯強 | 臺灣 | 聯強國際(股)公司(林口廠) 臺北市民生東路3段75號4樓 02-25063320 | 家樂福(股)臺北中和分公司 新北市中和區中山路2段295號B3 02-82455566 | 19988 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 商品本體額定電壓規格標示：110V 60Hz 165W與原驗證登錄技術文件標示：115~230V 60/50Hz 5A不一致 | 總評: ● ●「外觀」 商品之外殼型式與原驗證登錄技術文件不一致 ●「內部電路」 裝置於市購商品內之電源供應器型號與原驗證登錄技術文件不一致 | 總評:● ○「傳導干擾」 ●「輻射干擾」 透過空氣輻射方式傳播，頻率於168.00MHz,水平輻射量測值為38.37(dBμV/m)，大於限制值30(dBμV/m),頻率於31.12MHz,垂直輻射量測值為32.95(dBμV/m)，大於限制值30(dBμV/m) ○「輸入試驗」 ○「溫升試驗」 ○「耐電壓」 ○「電力限制型電源量測」 |
| 9 | 桌上型電腦主機 WX3-TKB5640-8S1T95G | 技嘉 | 臺灣 | 聯強國際(股)公司(林口廠) 臺北市民生東路3段75號4樓 02-25063320 | 燦坤實業(股)公司3C中和旗鑑店 新北市中和區中山路2段297號 02-2397-3962 | 24990 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 商品本體額定電壓規格標示：110V 60Hz 165W與原驗證登錄技術文件標示：100-240V 60/50Hz 8A-4A不一致 | 總評: ● ●「外觀」 商品之外殼型式與原驗證登錄技術文件不一致 ●「內部電路」 1.商品配置之電源供應器型號與原驗證登錄技術文件不一致 2裝置於市購商品內之顯示卡型號：GV-N9500C-2GD未登錄於原驗證登錄技術文件中 | 總評: ● ●「傳導干擾」 電源線L及N端各有1個點， 測試之干擾值超過規定之限制值 ○「輻射干擾」 ○「輸入試驗」 ○「溫升試驗」 ○「耐電壓」 ○「電力限制型電源量測」 |
| 10 | 桌上型電腦主機 M32AD-0011C479GTT | ASUS | 臺灣 | 華碩電腦股份有限公司 和碩聯合科技(股)公司龜山廠 桃園市龜山區山頂里山鶯路200之5號3樓 03-3196899 | 全國電子中山門市 新北市中和區中山路3段185號 02-22219154 | 23900 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ● ○「外觀」 ●「內部電路」 裝置於市購商品內之顯示卡型號: GT720-2GD3-V2未登錄於原驗證登錄技術文件中 | 總評:○ ○「傳導干擾」 ○「輻射干擾」 ○「輸入試驗」 ○「溫升試驗」 ○「耐電壓」 ○「電力限制型電源量測」 |

「○」表示符合；「●」表示不符合

備註：

1.品質檢測：依據中華民國國家標準CNS 13438(95年完整版)「資訊技術設備-射頻擾動特性-限制值與量測方法」，檢測「傳導干擾」、「輻射干擾」，CNS 14336-1(99年版)「資訊技術設備-安全性-第1部：一般要求」檢測「輸入試驗」、「溫升試驗」、「耐電壓試驗」、「電力限制型電源量測」，另依商品原申請驗證登錄技術文件查核「重要零組件比對」。

      - 「傳導干擾」：確認商品之電源端傳導干擾是否符合國家標準要求，以避免經由電源線干擾鄰近其他電器設備產生誤動作。

| 傳導擾動(150KHz~30MHz)限制值 |
| --- |
|  | 準峰值限制值(dBμV)(分貝微伏特) | 平均值限制值(dBμV)(分貝微伏特) |
| 0.15至0.50(MHz) | 66至56 | 56至46 |
| 0.50至5(MHz) | 56 | 46 |
| 5至30(MHz) | 60 | 50 |

      - 「輻射干擾」：確認商品之輻射干擾是否符合國家標準要求，以避免經由電源導線及信號傳輸線引入空間的輻射，影響周圍鄰近其他電器設備之正常運作。

| 輻射擾動(1GHz以下)限制值 |
| --- |
|  | 準峰值限制值(dBμV/m)(分貝微伏特/公尺) |
| 30至230(MHz) | 30 |
| 230至1000(MHz) | 37 |

      - 「輸入試驗」：確認商品標示之輸入電氣規格是否符合國家標準要求。

      - 「溫升試驗」：確認商品於正常使用狀態時，其所產生之溫度是否符合標準之安全要求，避免消費者於使用時觸及商品所產生之高溫，同時避免商品因溫度過高而產生零件損壞甚至造成燃燒之危害。

      - 「耐電壓」：確認商品是否符合標準之安全要求，避免商品於異常電壓情況下，能夠安全承受而不致損毀商品絕緣造成電擊危險。

      - 「電力限制型電源量測」：為限制及避免商品因連接額外設備或周邊，所發生的起火危險。

      - 「重要零組件比對」：確認列檢之商品所屬重要零組件及結構與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

2.標示查核，查核項目為：

- 商品檢驗標識

或

注意是否貼有「商品安全標識」，其為字軌「R」或「T」及指定代碼組成。

- 中文標示：依據商品檢驗法、中華民國國家標準CNS 14336-1「資訊技術設備—安全性—第1部：一般要求」，及商品檢驗法查核。

        - 中文標示：依據商品檢驗法、中華民國國家標準CNS 14336-1「資訊技術設備—安全性—第1部：一般要求」，商品名稱、型號。

        - 輸入電壓、電流或消耗功率。

        - 製造日期或號碼。

3.本次檢驗件數共10件，檢測結果有5件樣品完全符合規定，5件樣品不符合規定：

(1)品質部分

A.「傳導干擾」：計1件（項次9）不符合規定。

B.「輻射干擾」：計1件（項次8）不符合規定。

C.「輸入試驗」：全數符合規定。

D.「溫升試驗」：全數符合規定。

E.「耐電壓」：全數符合規定。

F. 「電力限制型電源量測」：全數符合規定。

(2)標示查核

A.「商品檢驗標識」：全數符合規定。

B.「中文標示」：計4件（項次2, 7, 8, 9）不符合規定。

（項次2）商品本體之額定電壓規格標示100/240V 60/50Hz，與原驗證登錄技術文件所載100-127/220-240V 60/50Hz 不一致。

(項次7）商品本體、包裝、標貼、或說明書內未標示報驗義務人之地址。

（項次8）商品本體之額定電壓規格標示110V 60Hz 165W，與原驗證登錄技術文件所載115-230V 60/50Hz 5A 不一致。

（項次9）商品本體之額定電壓規格標示110V 60Hz 165W，與原驗證登錄技術文件所載100-240V 60/50Hz 8-4A 不一致。

(3)重要零組件比對： （項次2,7,10）不符合規定：經查基本設計未變更，惟其商品配置之顯示卡，未登錄於原驗證登

錄技術文件中。

（項次8）不符合規定：經查基本設計未變更，惟其商品配置之電源供應器及外殼型式，與原驗證登錄技術文件不同。

（項次9）不符合規定：經查基本設計未變更，惟其商品配置之電源供應器及外殼型式，與原驗證登錄技術文件不同。VGA Card(顯示卡)未登錄於原驗證登錄技術文件中。