國際單位制之使用指南

經 濟 部 標 準 檢 驗 局

中華民國九十二年五月

國際單位制之使用指南

目      錄

- 前言 ……………………………………………………………… 2

- 概述 ……………………………………………………………… 3

- 單位與前綴詞 …………………………………………………… 6

- 單位使用之規則 ………………………………………………… 13

- 倍數與分數的使用規則 ………………………………………… 16

- 數值的使用規則 ………………………………………………… 18

附錄 ……………………………………………………………… 20

國際單位制之使用指南

（92.03.11第三次工作小組會後修正資料）

1.前言：

人類日常生活中所使用的度量衡單位幾乎是無所不在，例如每天起床後想知道當天天氣的溫度、到市場買菜的質量以及搭計程車的距離長度等等，所以單位與民眾的食、衣、住、行幾乎是密不可分。又例如買一斤水果，而這一斤到底是代表一公斤、一台斤還是一市斤呢？況且以往歐美部分國家還使用英制單位，所以就「質量」而言早期就有相當多不同的單位名稱，也代表了不同的意義，在換算過程中經常產生錯誤，所以推行一致的單位便顯得格外重要。

為了避免前述量測之換算錯誤、降低貿易所產生的障礙及繁榮社會經濟，國際間乃有建立量測共同語言的共識，並進而發展出國際單位制（International system of units），我國為期與國際接軌，在度量衡法中也規定我國之法定度量衡單位，以國際單位制之單位為準。

雖然有了量測共同語言（國際單位制），但要在使用上要完全無礙，避免混淆，仍有必要訂定國際單位制之使用指南，故國際度量衡局（BIPM）及世界主要國家均出版有國際單位制使用手冊，為使得國人能正確使用國際單位制，爰參考彼等手冊，並針對中文用法予以規範，編寫本使用手冊。

2.概述：

2.1國際單位制之簡介

依據國際度量衡大會（The General Conference on Weights and Measures  法文為Conférence Générale des Poids et Mesures, 簡稱CGPM）重要決定的歷史演變記事，可知國際單位制源起於1790年法國科學院制定之十進位制。

為建立一適合全球所有科學上應用之量測單位系統，1948年第九屆CGPM決議，指示國際度量衡委員會（Comité Internationl des Poids et Mesures, 簡稱CIPM）就如何制定適合米制公約（Convention du Mètre）全體簽署採行的實用度量衡單位制提出建議；1954年第十屆CGPM決議採用「公尺」、「公斤」、「秒」、「安培」、「克耳文」、「燭光」等六個單位作為此實用度量衡單位制的基本單位，此一實用度量衡單位制，經1960年第十一屆CGPM正式命名為國際單位制（Internationl System of Units，法文為Le Système International d'Unités），並簡稱縮寫為SI。

此後在CGPM和CIPM陸續所召開的會議也對SI的原始組織結構作出增補，必要時並且加以修改，以將科學和使用者需求上的突飛猛進納入其中，包括於1971年第十四屆CGPM又決議採用第七個基本單位「莫耳」。

2.2、我國在使用度量衡單位的政策

我國在推行SI方面，目前在部分領域雖有所進展，如攸關民眾的土地、建物之登記、定量包裝商品、超市量販店及批發市場已完全使用SI，惟不論交易場合、產業應用、科學研究或教育領域，仍多有使用非SI單位之情形。

鑑於SI為國際上百分之九十五以上的國家立法採用，而且歷經數十年來已有所進展，尤其近年來之進展尤其顯著，為加強促進科技及貿易發展、維護公平交易秩序、減少單位換算所造成之各項困擾，並因應國際潮流，推行SI仍為當前度量衡業務之重要工作。

現行我國度量衡法明定法定度量衡單位以SI之單位為準；並規定法定度量衡單位及其所用倍數、分數之定義及代號，由經濟部認定並公告之；故法定度量衡單位及其所用之倍數、分數之名稱、定義及代號之使用，應依經濟部公告之「法定度量衡單位及其所用之倍數、分數之名稱、定義及代號」為準。

又，由於度量衡單位之使用事涉國民生活習慣，難以立法強制改變使用，故現行我國度量衡法亦明定，交易或證明應使用法定度量衡單位，其推廣及輔導辦法由主管機關定之。

2.3  SI之基本架構：

SI的表示方法係數值後連接倍數或分數（即為前綴詞prefixes）再連接單位名稱所組成，其基本架構如圖1所示。

圖1  SI基本架構圖

例如：50 mA或50 毫安培 或 五十毫安培均為SI之表示方法。

其中50、五十 為數值

m：分數之代號（代表10-3或千分之一）

# A：代表單位（安培）之代號

毫：代表分數之名稱

安培：代表單位之名稱

3.單位與前綴詞：

SI之單位依性質而言，可區分為基本單位、導出單位等二大類。而前綴詞即倍數或分數，則視數值狀況，配合適當的前綴詞使用。

3.1基本單位 (Base units)

SI在制定時，選定七個相互獨立的基本量，對其單位給予嚴格的理論定義，稱為基本單位。

SI的基本單位包括公尺、公斤、秒、克耳文、安培、燭光、莫耳等七種。表1中列出SI七個基本單位，每種單位相互之間互為獨立關係。

表1、SI基本單位

| 編號 | 量之名稱 | 單位名稱 | 代 號 【中文代號】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 長 度 | 公 尺 | m （公尺） |
| 1.2 | 質 量 | 公 斤 | kg （公斤） |
| 1.3 | 時 間 | 秒 | s （秒） |
| 1.4 | 電 流 | 安 培 | A (安培) |
| 1.5 | 熱力學溫度 | 克 耳 文 | K （克耳文） |
| 1.6 | 物 量 | 莫 耳 | mol （莫耳） |
| 1.7 | 光 強 度 | 燭 光 | cd （燭光） |

3.2 導出單位（Derived units）

導出單位係按物理量的關係式，以代數的形式，由基本單位或其他單位表示。導出單位的代號主要經由乘法與除法數學運算式獲得。

例如：密度單位之中文代號為公斤每立方公尺，英文代號為kg/m3

導出單位又可分為下列三種型態：

1. 以基本單位表示之導出單位（如表2所示）

2. 以特定名稱或代號表示之導出單位（如表3所示）

3. 以基本單位及特定名稱或代號表示之導出單位（如表4所示）

表2、以基本單位表示之導出單位

| 編號 | 量之名稱 | 單位名稱 | 代 號 【中文代號】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 面 積 | 平方公尺 | m2 （平方公尺） |
| 2.2 | 體 積 | 立方公尺 | m3 （立方公尺） |
| 2.3 | 速 度 | 公尺每秒 | m/s （公尺/秒） |
| 2.4 | 加 速 度 | 公尺每平方秒 | m/s2 （公尺/平方秒） |
| 2.5 | 密 度 | 公斤每立方公尺 | kg/m3 （公斤/立方公尺） |
| 2.6 | 比 容 | 立方公尺每公斤 | m3/kg （立方公尺 /公斤） |
| 2.7 | 電流密度 | 安培每平方公尺 | A/m2 （安培/平方公尺） |
| 2.8 | 磁場強度 | 安培每公尺 | A/m （安培/公尺） |
| 編號 | 量之名稱 | 單位名稱 | 代 號 【中文代號】 |
| 2.9 | 物量濃度 | 莫耳每立方公尺 | mol/m3 （莫耳/立方公尺 ） |
| 2.10 | 亮 度 | 燭光每平方公尺 | cd/m2 （燭光/平方公尺） |
| 2.11 | 折 射 率 | 1 (數值) | 1 |
| 2.12 | 體積流率 | 立方公尺每秒 | m3/s （立方公尺/ 秒） |
| 2.13 | 質量流率 | 公斤每秒 | kg/s （公斤/秒） |
| 2.14 | 動 黏 度 | 平方公尺每秒 | m2/s （平方公尺 / 秒） |

表3. 以特定名稱或代號表示之導出單位

| 編號 | 量之名稱 | 單位名稱 | 代 號 【中文代號】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 平 面 角 | 弳 | rad （弳） |
| 3.2 | 立 體 角 | 立 弳 | sr （立弳） |
| 3.3 | 頻 率 | 赫 | Hz （赫） |
| 3.4 | 力 | 牛 頓 | N （牛頓） |
| 3.5 | 壓 力 | 帕 斯 卡 | Pa （帕斯卡） |
| 3.6 | 功 | 焦 耳 | J （焦耳） |
| 3.7 | 功 率 | 瓦 特 | W （瓦特） |
| 3.8 | 電 荷 量 | 庫 侖 | C （庫侖） |
| 3.9 | 電 位 差 | 伏 特 | V （伏特） |
| 3.10 | 電 容 | 法 拉 | F （法拉） |
| 編號 | 量之名稱 | 單位名稱 | 代 號 【中文代號】 |
| 3.11 | 電 阻 | 歐 姆 | Ω （歐姆） |
| 3.12 | 電 導 | 西 門 | S （西門） |
| 3.13 | 磁 通 量 | 韋 伯 | Wb （韋伯） |
| 3.14 | 磁通密度 | 特 士 拉 | T （特士拉） |
| 3.15 | 電 感 | 亨 利 | H （亨利） |
| 3.16 | 攝氏溫度 | 攝 度 | ℃ （攝度） |
| 3.17 | 光 通 量 | 流 明 | lm （流明） |
| 3.18 | 光 照 度 | 勒 克 斯 | lx （勒克斯） |
| 3.19 | 活 度 （放射性） | 貝 克 | Bq （貝克） |
| 3.20 | 吸收劑量 | 戈 雷 | Gy （戈雷） |
| 3.21 | 比釋動能 | 戈 雷 | Gy （戈雷） |
| 3.22 | 等效劑量 | 西 弗 | Sv （西弗） |

註：3.19～3.22係用於游離輻射之導出單位及其專有名詞

表4、以基本單位及特定名稱或代號表示之導出單位

| 編號 | 量之名稱 | 單位名稱 | 代 號 【中文代號】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 黏 度 | 帕斯卡秒 | Pa‧s （帕斯卡‧秒） |
| 4.2 | 力 矩 | 牛頓公尺 | N‧m （牛頓‧公尺） |
| 編號 | 量之名稱 | 單位名稱 | 代 號 【中文代號】 |
| 4.3 | 表面張力 | 牛頓每公尺 | N/m （牛頓/公尺） |
| 4.4 | 角 速 度 | 弳 每 秒 | rad/s （弳/秒） |
| 4.5 | 角加速度 | 弳每平方秒 | rad/s2 （弳/平方秒） |
| 4.6 | 熱 通 量 密 度 | 瓦特每平方公尺 | W/m2 （瓦特/平方公尺） |
| 4.7 | 熱 容 量 | 焦耳每克耳文 | J/K (焦耳/克耳文) |
| 4.8 | 比 熱 容 | 焦耳每公斤克耳文 | J/(kg‧K) 焦耳/(公斤‧克耳文) |
| 4.9 | 比 能 | 焦耳每公斤 | J/kg （焦耳/公斤） |
| 4.10 | 導熱係數 | 瓦特每公尺克耳文 | W/(m‧K) 瓦特 /（公尺‧克耳文） |
| 4.11 | 能量密度 | 焦耳每立方公尺 | J/m3 （焦耳/立方公尺） |
| 4.12 | 電場強度 | 伏特每公尺 | V/m （伏特/公尺） |
| 4.13 | 電量密度 | 庫侖每立方公尺 | C/m3 （庫侖/立方公尺） |
| 4.14 | 電通量密度 | 庫侖每平方公尺 | C/m2 （庫侖/平方公尺） |
| 4.15 | 電 容 率 | 法拉每公尺 | F/m (法拉/公尺) |
| 4.16 | 磁 導 率 | 亨利每公尺 | H/m （亨利/公尺） |
| 4.17 | 莫 耳 能 | 焦耳每莫耳 | J/mol （焦耳/莫耳） |
| 4.18 | 莫耳熱容量 | 焦耳每莫耳克耳文 | J/(mol‧K) 焦耳/ (莫耳‧克耳文) |
| 4.19 | 曝 露 ((及γ射線) | 庫侖每公斤 | C/kg (庫侖/公斤) |
| 4.20 | 吸收劑量率 | 戈雷每秒 | Gy/s (戈雷/秒) |
| 編號 | 量之名稱 | 單位名稱 | 代 號 【中文代號】 |
| 4.21 | 輻射強度 | 瓦特每立弳 | W/sr (瓦特/立弳) |
| 4.22 | 輻射亮度 | 瓦特每平方公尺立弳 | W/(m2‧sr) 瓦特/(平方公尺‧立弳) |
| 4.23 | 曝 露 率 | 庫侖每公斤秒 | C∕(kg‧s) 庫侖/(公斤‧秒) |
| 4.24 | 等效劑量率 | 西弗每秒 | Sv/s (西弗/秒) |

3.4前綴詞（prefixes）

倍數與分數即稱為前綴詞，其後緊接著單位名稱，一個單位只能使用一個前綴詞，所使用的數值不宜太大或太小，數值介於0.1至1000較為適宜，倍數及分數名稱詳如表6。

例如：1000 km 不應表示成100,000,000 cm

表6倍數及分數名稱

| 倍數 (分數) 名稱 | 代號 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 佑 | Y | 1024等於1,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| 皆 | Z | 1021等於1,000,000,000,000,000,000,000 |
| 艾 | E | 1018等於1,000,000,000,000,000,000 |
| 拍 | P | 1015等於1,000,000,000,000,000 |
| 兆 | T | 1012等於1,000,000,000,000 |
| 吉 | G | 109等於1,000,000,000 |
| 百萬 | M | 106等於1,000,000 |
| 千 | k | 103等於1,000 |
| 百 | h | 102等於100 |
| 十 | da | 101等於10 |
| 分 | d | 10-1等於0.1 |
| 厘 | c | 10-2等於0.01 |
| 毫 | m | 10-3等於0.001 |
| 微 | μ | 10-6等於0.000 001 |
| 奈 | n | 10-9等於0.000 000 001 |
| 皮 | p | 10-12等於0.000 000 000 001 |
| 飛 | f | 10-15等於0.000 000 000 000 001 |
| 阿 | a | 10-18等於0.000 000 000 000 000 001 |
| 介 | z | 10-21等於0.000 000 000 000 000 000 001 |
| 攸 | y | 10-24等於0.000 000 000 000 000 000 000 001 |
| 億 | 慣用 | 108等於100,000,000 |
| 萬 | 慣用 | 104等於10,000 |
| 百分 | % | 10-2等於0.01 |
| 百萬分 | ppm | 10-6等於0.000001 |
| 十億分 | ppb | 10-9等於0.000000001 |

4.單位使用之規則：

4.1 單位的表示可用代號（kg、Pa、m、m2、N）及中文代號（公斤、帕斯卡、公尺、平方公尺、牛頓）二種方式，不論字體以任何型態表示，一律以正楷清楚表示。

4.2當單位名稱是以人名命名者，其代號或代號的第一個字母須大寫，此外其餘單位代號皆以小寫表示。但單位公升，其代號得以大寫‘L’表示（請參考經濟部公告之「法定度量衡單位及其所用之倍數、分數之名稱、定義及代號」）；中文代號並無大小寫之問題。

例如：m (公尺)        s (秒)         V (伏特)

Pa (帕斯卡)     lm (流明)      Wb (韋伯)

4.3 單位代號在複數中是不變的；中文並無單、複數之區別。

例如：28 cm 不可表示為 28 cms

4.4單位符號後頭不加句點，除非是句點的正常標點。中文敘述性文字中之標點符號以教育部國語推行委員會編定之「重訂標點符號手冊」為準。

例如：”Its length is 75 cm.”或”It is 75 cm long.”而不是”It is 75 cm. long”

4.5由其他單位經由乘法所獲得的單位代號，應以半字高(即置中)的圓點表示較不易造成混淆，中文表示方法亦同。

例如：N(m 或 牛頓‧公尺

備註：一半字高圓點表示法是必要的。舉例而言，m(s-1代表公尺每秒的代號，而ms-1則表示為毫秒倒數的代號。

4.6由其他單位經由除法所獲得的單位代號，以斜線分隔符號（/）、水平線或負號指數表示；中文表示方法亦同。斜線的同一行後面不加乘號或除號，除非用刮號來避免混淆。

例如：m/s  , m(s-1  或

公尺/秒 或 公尺‧秒-1 或

例如：m/s2或m‧s-2 但不可表示成m/s/s

m‧kg/(s3‧A) 或m‧kg‧s-3‧A-1 但不可以是m‧kg/s3/A

備註：負號的指數通常使用於較為複雜的情況之下。

4.7同一單位中，中英文代號不得混和使用。

例如：亮度應表示為燭光/平方公尺 或cd/m2 ，不應表示為「燭光/m2」。

4.8單位代號不得加註其他符號或註記。

例如：Vmax(表示最大值)=1000 V 不可表示為 V=1000 Vmax

4.9法定度量衡單位之名稱、代號及其使用倍數與分數之名稱，應依照經濟部公告之「法定度量衡單位及其所用之倍數、分數之名稱、定義及代號」使用，如可能引起混淆時，不得任意簡寫及縮寫。

例如：120 伏特不應寫成120 伏。又如時間單位「分」之代號為min，不得簡寫為m。

5.倍數與分數的使用規則：

5.1倍數或分數配合單位名稱時，二者中間不必保留空格。

例如：mm(毫公尺)  pm(拍公尺)  G((吉歐姆)  THz(兆赫)

5.2 下列Y(yotta)，Z(zetta)，E(exa)，P(peta)，T(tera)，G(giga)與M(mega)倍數之代號以大寫表示，其它倍數或分數之代號則以小寫代號表示。

5.3倍數或分數代號配合單位代號時，即組成一個不可分離的新單位代號。

例如：2.3 cm3=2.3(cm)3=2.3(10-2 m)3=2.3×10-6 m3

1 cm-1=1(cm)-1=1(10-2 m)-1=102 m-1

5000 (s-1=5000((s)-1=5000(10-6 s)-1=5000×106 s-1

=5×109s-1

1 V/cm=(1 V)/(10-2 m)=102 V/m

5.4不可將兩個或兩個以上的倍數或分數之代號並列。

例如：nm (奈米)  但不是 m(m (毫微公尺)

5.5以中文代號表示之單位，若其英文代號已包含倍數分數者，不得再使用倍數或分數。

例如：以基本單位之公斤而言，代號為kg，其中k代表103，又g代表公克，故公斤已包含有前綴詞，因此1億公噸不應表示為100吉公斤。

5.6 由除法形成的單位中，分子與分母如果都使用倍數或分數之代號，可能會造成混淆不清的情形。例如10 kV/mm雖可以被接受，但10 MV/m由於只含有一個倍數或分數之代號，並位於分子的位置所以更容易被接受。

5.7由乘法形成的單位中，一個倍數與分數之代號以上的使用(或者一個以上的使用)可能會造成模糊不清的情形，因此10 kV‧s比10 MV‧ms更易為多數人所接受。

5.8倍數或分數之代號不可以單獨存在。

例如：鉛原子的數量密度為5×106/ m3 但不可以是：鉛原子的數量密度為5M / m3。

6. 數值的使用規則：

6.1數值可用下列二種方式表示，但儘可能使用阿拉伯數字以便與國際接軌。但單位使用英文代號表示時一律配合阿拉伯數字使用。

- 阿拉伯數字：0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

- 國字小寫數字：０,一,二,三,四,五,六,七,八,九,十

例如：50 A可表示為 50安培、五十 安培或五０ 安培

但不可表示為 五十A 或 五０ A 。

6.2 數值與前綴詞或單位連接使用時，其間應有半格或一格之適當空白，但使用國字小寫數字搭配中文代號表示時不在此限。

例如：應表示為100 m 或一００公尺而不應表示為 100m

6.3數值儘量介於0.1與1000之間，並配合適當的倍數與分數之代號。

例如：0.009 52 g寫成9.52 mg為宜

2703 W寫成2.703 kW為宜

6.4每個量值不可使用兩個以上的單位表示。

例如：10.234 m 不可表示為10 m 23 cm 4 mm。

備註：特殊情形之下不受此限，例如表示平面角量值時。

6.5「十」、「百」、「千」、「兆」可分別表示成數值或前綴詞，但表示數值時不應與阿拉伯數字連用。

例如：60、六十、六０不應書寫為「6十」。

712 m、712 公尺或七一二公尺不應書寫為「7百12 m」。2543 kW、2543千瓦特或二五四三千瓦特不應書寫為「2千5百4十3千瓦特」。

附  錄

我國現行國度量衡法（民國92年修正公告施行）第十條中規定：「法定度量衡單位，以國際單位制之單位為準。但主管機關得就國際單位制以外之通用單位，指定為法定度量衡單位。」所以我國即以SI為主，再選定部分通用單位，做為我國法定度量衡單位，其已規定於經濟部公告之「法定度量衡單位及其所用之倍數、分數之名稱、定義及代號」當中。

以下依據國際度量衡局之SI使用指南，列出五項非SI之單位，提供參考，其中A、B項已列為我國法定度量衡單位，而C、D、F非我國法定度量衡單位，國際間亦不建議使用。

| 單位名稱 | 代 號 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 分 | min | 1 min=60 s |
| 時 | h | 1 h=60 min=3600 s |
| 日 | d | 1 d=24 h=86400 s |
| 度 | ° | 1°=(π/180) rad |
| 分 | ' | 1' =(1/60)°= (π/10800) rad |
| 秒 | " | 1" =(1/60) '= (π/648000) rad |
| 公 升 | l或L | 1 L=1 dm3=10-3 m3 |
| 公 噸 | t | 1 t=103 kg |
| 奈 培 | Np | 1 Np=1 |
| 貝 爾 | B | 1 B=(1/2) ln 10 (Np) |

A. 非SI之單位，其得與SI之單位併用，並列為我國法定度量衡單位。

| 單位名稱 | 代 號 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 電子伏特 | eV | 1 eV = 1.60217733×10-19 J |
| 原子質量單位 | u | 1 u = 1.660540 2×10-27 kg |
| 天文單位 | ua | 1 ua = 1.495 978 706 91×1011 m |

B. 非SI之單位（由實驗所得之單位），其得與SI之單位併用，並列為我國法定度量衡單位。

C. 其他非SI之單位，目前尚接受與SI併用（不建議使用）。

| 單位名稱 | 代 號 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 海 里 | – | 1 nautical mile =1852 m |
| 節 | – | 1 nautical mile per hour = (1852/3600) m/s |
| 公 畝 | a | 1 a=1 dam2 =102 m2 |
| 公 頃 | ha | 1 ha = 1 hm2 = 104 m2 |
| 巴 | bar | 1 bar = 0.1 MPa =105 Pa |
| 埃 | Å | 1 Å = 0.1 nm =10-10 m |
| 靶 恩 | b | 1 b = 100 fm2 = 10-28 m2 |

D. 其他非SI之單位，由CGS導出具特別名稱之單位（不建議使用）。

| 單位名稱 | 代 號 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 耳 格 | erg | 1 erg = 10 –7 J |
| 達 因 | dyn | 1 dyn = 10 –5 N |
| 泊 | P | 1 P =1 dyn‧s/cm2 = 0.1 Pa‧s |
| 司托克士 | St | 1 St =1cm2/s =10-4 m2/s |
| 高 斯 | G | 1 G 相當 10-4 T |
| 奧斯特 | Oe | 1 Oe 相當 (1000/4() A/m |
| 馬克士威爾 | Mx | 1 Mx 相當 10-8 Wb |
| 熙 提 | sb | 1 sb = 1 cd/cm2 = 104 cd/m2 |
| 輻 透 | ph | 1 ph = 104 lx |
| 伽 | Gal | 1 Gal = 1 cm/s2 = 10-2 m/s2 |

E. 其他非SI之單位，早期文獻常見之單位（不建議使用）。

| 單位名稱 | 代 號 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 居 里 | Ci | 1 Ci = 3.7×1010 Bq |
| 侖 琴 | R | 1 R = 2.58×10-4 C/kg |
| 雷 得 | rad | 1 rad = 0.01 Gy |
| 侖 目 | rem | 1 rem = 0.01 Sv |
| ( 單位 | - | 1 (unit ( 1.002×10-4 nm |
| 伽 馬 | γ | 1γ= 1 nT = 10-9 T |
| 央斯基 | Jy | 1 Jy = 10-26 W · m-2 · Hz -1 |
| 費 密 | – | 1 fermi = 1 fm = 10-15 m |
| 米制克拉 | – | 1 metric carat = 200 mg = 2×10-4 kg |
| 托 | Torr | 1 Torr = (101325/760) Pa |
| 標準大氣壓 | atm | 1 atm = 101325 Pa |
| 熱化學卡 | cal | 1 cal = 4.184 J |
| 微 | μ | 1 μ = 1 μm = 10 -6 m |

# Text boxes

公尺

秒

以基本單位、及特定名稱之導出單位表示者

不以特定名稱表示者

以特定名稱表示者

以基本單位及特定

名稱或代號表示

導出單位

基本單位

SI單位

倍數與分數（即前綴詞）

國際單位制SI

以特定名稱或代號表示

以基本單位表示

導出單位

基本單位

SI單位

倍數或分數（即前綴詞）

國際單位制SI

頁次

回目錄

回目錄

回目錄

回目錄

回目錄

回目錄

回目錄

回目錄

回目錄

回目錄

回目錄

回目錄

回目錄

回目錄